## Slide 1: 3.1 内存操作数和寻址方式

## Slide 2
主要内容
主存和物理地址的形成
寻址方式
常量和变量的定义

## Slide 3
3.1.1 主存储器和物理地址的形成
一、主存贮器
主存：容量小、存取速度快、价格高
辅存：容量大、存取速度慢、价格低

## Slide 4
  主存贮器的基本存贮单位是“位”（bit）
  每8位组合成一个“字节”
  每相邻的两个字节称为“字”
  相邻的四个字节称为“双字”
为了区别各个存贮单元，给每个单元编号，称为地址。
一、主存储器

## Slide 5
0
0FFFFFH
1
低地址
高地址
34H
12H
...
0
1
2
3
4
5
(0004)字 = 1234H
低字节放低位，高字节放高位
地址：字节单元的编号，也称为物理地址
一、主存储器

## Slide 6
早期的8086微处理：
20位地址总线，寻址范围：2^20 = 1M
与地址相关的寄存器均为16位(SP，BP，SI，DI)，寻址范围：2^16 = 64K
问题：如何通过16位寄存器访问1MB的内存
解决：将1M字节主存分段，每段最多64K字节
二、存储器物理地址的形成

## Slide 7
用CS、DS、SS、ES保存当前可用段的段首地址
计算物理地址时，应将段寄存器内容左移4位，然后再与偏移地址相加，得到待访问单元的物理地址。
二、存储器物理地址的形成

## Slide 8
PA =
段首址 * 16
+ 偏移地址
二、存储器物理地址的形成

## Slide 9
1．代码段：待取指令PA=（CS）左移4位+（IP）
2．数据段、附加数据段：PA=（DS或ES）左移4位+（EA）
如：（DS）= 8765H，某变量Y的EA = 153H， 则：Y的物理地址：PA=（8765H）左移4位 + 153H = 877A3H
3．堆栈段：栈顶PA=（SS）左移4位+（SP）
某堆栈单元PA=（SS）左移4位+（BP）
二、存储器物理地址的形成

## Slide 10
注意：
DS、ES需要用户自行设值，CS由系统赋值
各段可以完全重叠、部分重叠、不重叠
各段最大为64KB
上述物理地址的计算，皆由微处理器自动完成，编程时，着重考虑偏移地址的表示形式，也就是操作数所在位置。
二、存储器物理地址的形成

## Slide 11
1. 80x86的寻址范围
  80x86地址总线32位，寻址范围4G
  80x86通用寄存器32位，寻址范围也是4G
所以80x86的一个通用寄存器能够存放一个完整的32位地址
三、 保护模式下的内存管理

## Slide 12
2. 要为每个进程提供一个独立的4G大小的虚拟地址空间。逻辑地址空间（多个进程的地址空间总和）大于物理地址空间。采用分页机制来实现：
  将物理地址映射到进程的逻辑地址空间上；
  只有映射了物理内存的逻辑地址空间才能访问；
  每次映射的物理内存不大，且用完后可释放，再重新映射到新的逻辑地址空间上，因此能够让多个进程同时运行；
  分页由系统基于页目录和页表，自动完成
三、 保护模式下的内存管理

## Slide 13
三、 保护模式下的内存管理
进程1的逻辑地址空间
物理内存
进程2的逻辑地址空间

## Slide 14
3. 特权级与分段机制
(1) 80x86有4个特权级：0,1,2,3（0级最高，3级最低），能够在虚拟内存的基础上实现进一步的内存保护机制
三、 保护模式下的内存管理

## Slide 15
(2) 80x86通过分段机制来实现特权级的访问控制。
用“段选择符：EA”的形式表示逻辑地址，段选择符（16位）存放在段寄存器中，指向一个段描述符（64位）。
用逻辑地址访问内存时，段选择符中的特权级需要高于段描述符中的特权级。
三、 保护模式下的内存管理

## Slide 16
(3) 由逻辑地址生成物理地址的过程：
EA要小于“段界限 * 4K”。一般应用程序中，段基址为0，段界限为0FFFFFH。所以对线性地址的形成不产生影响。
三、 保护模式下的内存管理
EA + 段基址
线性地址
物理地址
分页
32位
32位
32位
32位

## Slide 17: 3.1.2 寻址方式
寻址方法
立即寻址方式
寄存器寻址方式
直接寻址方式
寄存器间接寻址方式
变址寻址方式
基址加变址寻址方式

## Slide 18
操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后，它作为指令的一部分存放在代码段里，这种操作数称为立即数。
汇编格式：n
功能：指令的下一单元的内容为操作数n，即：
一、 立即寻址
指令
n

## Slide 19
例: MOV AX，3064H
目的操作数采用寄存器寻址，地址为AX。
源操作数采用立即寻址。即：
立即寻址方式主要用于给寄存器或存储器赋初值。
一、 立即寻址
64H
MOV
30H
代码段

## Slide 20
说明：
（1）立即数只能作为双操作数指令的源操作数，不能作为目的操作数；如：MOV 100H, AX ; ERROR
（2）立即数不能作为单操作数指令的操作数；
如：INC 50 ; ERROR
（3）立即数只有大小，没有类型，未分配内存单元；
一、 立即寻址

## Slide 21
在这种寻址方式中，指令所指明的寄存器中存放操作数
汇编格式：R
功能：寄存器R的内容就是操作数。
二、 寄存器寻址方式
指令
操作数
R

## Slide 22
例: INC AX
操作数在AX中。
执行前：（AX）=12H
执行：（AX）+1→AX。
执行后：（AX）=13H
二、 寄存器寻址方式
INC指令
12H
AX

## Slide 23
例: ADD AX, BX
AX为目的操作数地址，BX为源操作数地址。
执行前：（AX）=1234H，（BX）=5620H
执行：（AX）+（BX）→AX。
执行后：（AX）=6854H，（BX）=5620H
目的操作数、源操作数都是用寄存器寻址
二、 寄存器寻址方式
ADD指令
1234H
5620H
BX
AX

## Slide 24
说明：
采用寄存器寻址方式，指令执行速度快。特别是加法指令，如果目的操作数为AX，指令执行快一些。
采用寄存器寻址方式，目的、源操作数类型必须一致。如：MOV AH，BX; ERROR
二、 寄存器寻址方式

## Slide 25
直接寻址方式中，操作数的偏移地址就在指令操作码后面，而操作数则存放在内存中。
汇编格式：段寄存器名：[EA]
或：地址表达式
功能：令下一字单元的内容是操作数的偏移地址。
三、 直接寻址
指令
段首址
⊕
操作数PA
左移4位
段寄存器
EA
EA

## Slide 26
例: MOV AX, DS:[2000H]
执行前：（DS）=3000H，（32000H）=1234H
执行：（32000H）→ AX
执行后：（AX）=1234H
三、 直接寻址
指令
3000H
32000H
DS
2000A
EA
34H
…
…
左移4位
⊕

## Slide 27
说明：
（1）操作对象在段寄存器指定的段中。漏写段跨越前缀，则错误地认为是立即数
（2）“段寄存器名:[EA]”格式表示的操作数无类型。
“地址表达式”格式中，若还有变量，则表示的操作数有类型。
例： MOV AX, ES:[20H]; 源操作对象在内存ES段中，无类型。
MOV BUF, AX; 目的操作数为直接寻址，其中BUF为已定义的字类型的变量
三、 直接寻址

## Slide 28
操作数的有效地址（偏移地址）在基址寄存器BX、BP或变址寄存器SI、DI中，而操作数则在存贮器中。
格式：[R]
功能：R的内容为操作数的偏移地址EA
R只能是BP、BX、DI、SI之一。BP所指的段为堆栈段。
四、 寄存器间接寻址
指令
EA
段首址
操作数PA
左移4位
R
段寄存器
⊕

## Slide 29
例: MOV AX，[SI] ; SI为规定的寄存器
假定执行前：（AX）=5，（DS）=2000H，（SI）=1000H，（21000H）=50A0H。
执行：（21000H）→ AX
执行后：（AX）=50A0H，（SI）、（DS）、（21000H）不变。
四、 寄存器间接寻址
MOV指令
1000H
2000H
21000H
左移4位
SI
DS
存储器
50A0H
…
…
⊕

## Slide 30
例: MOV AX, [BP]
假定执行前：（AX）=0，（BP）=30H，（SS）=2000H，（20030H）=1234H。
执行：（20030H）→ AX
执行后：（AX）=1234H，（BP）、（SS）、（20030H）不变。
四、 寄存器间接寻址
BP
SS
MOV指令
30H
2000H
20030H
左移4位
存储器
1234H
…
…
⊕

## Slide 31
说明：
（1） 当R是BP, 则操作对象在堆栈段中。即操作数地址为“SS:(R)”；
当R为BX, SI, DI，则操作对象在数据段中，即操作数为”DS:(R)”。
（2）此种寻址无类型
（3）[R]中的R必须是规定的寄存器。
如: MOV [AX], CX ; ERROR
MOV DX, [BL] ; ERROR
四、 寄存器间接寻址方式

## Slide 32
操作数的偏移地址EA是指令中指明的寄存器的内容与指令中给出的位移量之和。操作数在存贮器中。
汇编格式：[R+X] (或：[R]+X, 或X[R])
功能：R的内容与X相加，和为操作数的偏移地址EA。
寄存器的选择同寄存器间接寻址一样，只能是BP、BX、DI、SI之一。BP所指的段为堆栈段。
五、 变址寻址
指令
变址值
段首址
操作数PA
左移4位
R
段寄存器
X
EA
⊕
⊕

## Slide 33
例:MOV AX, COUNT[SI]
源操作数采用变址寻址方式。操作数EA=[SI]+COUNT。
假定执行前：（SI）=2000H，（DS）=3000H，COUNT=3000H，（AX）=0，（35000H）=1234H。
执行：（35000H）→ AX
执行后：（AX）=1234H，（SI）、（DS）、（35000H）内容不变。
五、 变址寻址
指令
2000H
3000H
35000H
左移4位
SI
DS
3000H
5000H
1234H
…
…
⊕
⊕

## Slide 34
例：ADD COUNT[BP], BX
目的操作数采用变址寻址方式，偏移地址EA=[BP]+COUNT。
假定执行前：（BX）=40H，（BP）=2000H，（SS）=3000H，COUNT=3000H，（35000H）=50H。
执行：（35000H）+（BX）→ 35000H单元
执行后：（35000H）=90H，（BX）、（BP）、（SS）内容不变。
五、 变址寻址
指令
2000H
3000H
35000H
左移4位
BP
SS
3000H
5000H
50H
…
…
⊕
⊕

## Slide 35
采用变址寻址可以方便地访问数组中的任一元素，使得编程更加方便。
例如：一唯数组a，其存放如图所示。
五、 变址寻址
定义：
DATA SEGMENT
…
COUNT DB a0, a1,…, an
DATA ENDS
MOV BX, OFFSET COUNT
; 若要将a8放到AH，可用：
MOV AH, 8[BX]
; 若要将第 i 个元素放到AH，可用：
MOV AH, i [BX]
(BX)=COUNT→
…
a0
a1
…
a8
…
…
an

## Slide 36
说明：
(1)段属性问题
V为常数或数值表达式时，操作对象的段由R决定
V为变量或标号时，操作数对象所在的段就是变量或标号所在的段。
(2)类型
当V为常量时，此种寻址无类型；
当V为含有变量或者标号的表达式时，则有类型。
如： MOV BUF[BX], CX;
若BUF是已定义的字类型变量， BUF[BX]类型为字类型。
若BUF定义为字节类型，则BUF[BX]与CX类型不一致。
(3) R必须为规定的寄存器
MOV AX, -12[CX] ; ERROR
五、 变址寻址方式

## Slide 37
操作数的偏移地址EA是指令中指定的基址寄存器内容、变址寄存器内容及位移量X三者之和。操作数存放在主存之中。
格式：[BR+IR+X]
(或：X[BR][IR], 或 X[BR+IR])
功能：BR的内容加上IR的内容，再加上X，得到操作数的偏移地址。也就是：EA =（BR）+（IR）+X。
六、 基址加变址寻址方式
指令
基址值
操作数PA
左移4位
BR
段寄存器
X
EA
变址值
IR
段首址
⊕
⊕

## Slide 38
其中：(BR表示基址寄存器，只能是BX、BP之一。
IR表示变址寄存器，只能是SI、DI之一。
也就是：
EA = [BX] + [SI]或[DI] + X；数据在当前DS中
EA = [BP] + [SI]或[DI] + X；数据在当前SS中
同前面一样，基址寄存器决定操作数所在的段。如果选用BX，则操作数在数据段内；如果选用BP，则操作数在堆栈段内。
六、 基址加变址寻址方式

## Slide 39
例1：MOV AX, MASK[BX][SI]，也可以写成：
MOV AX, MASK[BX+SI]或MOV AX, [MASK+BX+SI]
源操作数采用基址加变址寻址，EA = [BX]+[SI]+MASK。
执行前：（DS）=3000H，（BX）=2000H，（SI）=1000H，MASK=250H，（33250H）=1234H。
执行：（33250H）→ AX
执行后：（AX）=1234H，（BX）、（SI）、（DS）、（33250H）不变。
六、 基址加变址寻址方式
BX
DS
指令
2000H
38250H
左移4位
250H
3250H
1000H
SI
1234H
…
…
3500H
⊕
⊕

## Slide 40
例2：ADD AX, MASK[BP+DI]
源操作数采用基址加变址寻址，EA = [BP]+[DI]+MASK。
执行前：（SS）=3000H，（BP）=2000H，（DI）=1000H，MASK=8H，（33008H）=34H，（AX）=12H。
执行：（AX）+（33008H）→ AX
执行后：（AX）=46H，（BP）、（DI）、（SS）、（33008H）不变。
六、基址加变址寻址方式
BP
SS
指令
2000H
33008H
左移4位
8
3008H
1000H
DI
34H
…
…
3500H
⊕
⊕

## Slide 41
说明：
(1) 段的默认情况：当V为常数时，BR为BP默认段为SS,其它默认段为DS。操作数无类型。
当V为变量或标号表达式时，操作对象所在的段就是变量或标号所在的段。操作数有类型，且与变量或标号类型相同。
(2) 注意BR与IR的搭配问题
例：MOV [BX+BP], AX ; ERROR
六、 基址加变址寻址方式

## Slide 42
名称 | 操作数存放位置 | 偏移量 | 地址寄存器
立即数 | 常数 | × | ×
寄存器 | 寄存器 | × | ×
直接 | 内存 | √ | ×
间接 | 内存 | × | √
变址 | 内存 | √ | √
基址加变址 | 内存 | √ | 两个
七、 寻址方式的有关问题

## Slide 43
七、 寻址方式的有关问题
1. 某些指令的执行要涉及到缺省的操作数，其寻址方式也是隐含的。
例： CBW
隐含源和目的操作数。源操作数为AL,寄存器寻址；目的操作数为AX,寄存器寻址。
2. 双操作数指令中，源和目的操作数不能同为存储器寻址方式
例： MOV BYTE PTR[SI], [DI]; ERROR
ADD [EBX+EDI*4+10], COUNT;ERROR

## Slide 44
七、 寻址方式的有关问题
3.指令中至少有一个操作数的类型要明确，若为双操作数，则操作数的类型必须相同
例： INC DS:[100H]; ERROR
DEC [DI]; ERROR
ADD [BX + SI], 12H; ERROR
MOV BX, AL; ERROR
MOV WORD PTR[BX], ‘C’; RIGHT
DEC BYTE PTR[SI], AL; RIGHT

## Slide 45
七、 寻址方式的有关问题
4. 跨段寻址
如果选用BP或EBP作间址寄存器、变址寄存器或基址寄存器，则操作数在堆栈段内；如果选用BX、SI、DI作间址寄存器、变址寄存器或基址寄存器，则操作数在数据段内。上述两种寻址方法都是80x86微处理器所默认的状态。在实际编写程序时，可以利用段寄存器，指明所要寻址的段。
格式：段寄存器名:
功能：冒号之前的段寄存器指明了操作数所在段。

## Slide 46
七、 寻址方式的有关问题
例如：MOV AX, DS: [BP]
MOV BX, ES: [BX]
MOV CX, SS: [SI]
MOV DX, SS: [DI]
DS、ES、SS指明了数据所在段，而原来的默认状态不起作用。
第1条：操作数在DS段，PA =（DS）左移4位+[BP]
第2条：操作数在ES段，PA =（ES）左移4位+[BX]
第3条：操作数在SS段，PA =（SS）左移4位+[SI]
第4条：操作数在SS段，PA =（SS）左移4位+[DI]

## Slide 47
八、 32位寻址
1 寄存器间接寻址：[R]
(1) 可使用8个32位通用寄存器：EAX，EBX，ECX，EDX，ESI，EDI，EBP，ESP
(2) ESP和EBP默认为SS段，其他默认为DS段
2. 变址寻址：X[R]
(1) 可使用8个32位通用寄存器
(2) ESP和EBP默认为SS段，其他默认为DS段
3. 基址加变址寻址：X[BR][IR]
(1) 可使用8个32位通用寄存器
(2) 32位通用寄存器可任意搭配，不受BR+IR限制（除了IR不能为SP）
(3) 当BR为ESP和EBP时，默认为SS段，否则为DS段

## Slide 48
八、 32位寻址
4. 16位-32位汇编程序，可分为三种情况：
(1) 16位寄存器，16位寻址：普通的三段式程序
(2) 32位寄存器，16位寻址：(1)，加.386，加USE16
(3) 32位寄存器，32位寻址：(1)，加.386，加.MOEL FLAT，且不用DOS功能调用，而换用WIN32函数调用
在情况(2)中，前面所讲的6中寻址方式仍然有效。
在情况(2)中，计算得到的EA仍不能超过16位。
在情况(3)中，不能使用16位寄存器寻址，计算得到的EA能超过16位，有32位的空间。

## Slide 49
八、 32位寻址
5. 带有比例因子的寻址方式
CPU提供的指令和寻址方式，需要能够将高级语言翻译成高效的机器代码。
高级语言中除了简单变量，还有一维或多维数组、结构、结构组成的数组等数据结构，因此提供了更多的32位寻址方式。
带有比例因子的寻址方式：
[R] -> [R * F]
V[R] -> V[R * F]
V[BR][IR] -> V[BR][IR * F]
(1) 只在变址寄存器上可以加比例因子F
(2) 比例因子F可以为1，2，4，8
例：MOV AX, BUF[EBX][ESI * 2]
则EA = (EBX) + 2 * (SI) + BUF的偏移地址

## Slide 50
八、 32位寻址
6. 不再考虑段寄存器错位相加
段寄存器及段选择符，只起到保护检查的作用，不再起错位相加生成物理地址的作用。
编程中直接使用32位的EA，也只需使用32位的EA。

## Slide 51
九、 寻址方式的举例
例：已知数据段定义和存储示意图如下：
DATA SEGMENT
BUF DB 10,20,40,80,30
BUF1 DB 5 DUP(0)
DATA ENDS
…
…
(1)分别利用直接寻址，寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将该段中BUF+3单元中的内容送到AL中。
BUF+0 | 10
+1 | 20
+2 | 40
+3 | 80
+4 | 30
BUF1+0 | 0
+1 | 0
+2 | 0
+3 | 0
+4 | 0
 | 0
DATA

## Slide 52
九、 寻址方式的举例
直接寻址
MOV AL, BUF+3
寄存器间接寻址
LEA BX, BUF+3 ; 将BUF+3相对于段首地址的偏移地址EA=3送入BX中。
MOV AL, [BX]
寄存器变址寻址
LEA BX, BUF ; 取BUF的EA->BX
MOV AL, [BX+3]; ((BX)+3)->AL
基址加变址寻址
LEA BX, BUF;
MOV SI, 3;
MOV AL, [BX+SI];

## Slide 53
九、 寻址方式的举例
(2)利用寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址，将BUF为首址的连续字节单元的内容分别送到以BUF1为首址的连续字节单元中。
说明：
寄存器间接寻址，变址寻址和基址加变址寻址都能用来传送一片连续存储区的内容。
a,b,c三种连续寻址中，b的寻址最直观，可读性最好。

## Slide 54
九、 寻址方式的举例
a. 寄存器间接寻址
…
LEA SI, BUF
LEA DI, BUF1;
MOV CX, 5;
A： MOV AL, [SI];
MOV [DI], AL;
INC SI;
INC DI;
DEC CX;
JNZ A;
…
b. 变址寻址
…
MOV SI, 0;
MOV CX, 5;
A： MOV AL, BUF[SI];
MOV BUF1[SI], AL;
INC SI;
DEC CX;
JNZ A;
…
c. 基址加变址寻址
…
LEA BX, BUF
LEA BP, BUF1
MOV SI, 0;
MOV CX, 5;
A： MOV AL, [BX][SI];
MOV DS:[BP][SI], AL;
INC SI;
DEC CX;
JNZ A;
…

## Slide 55: 3.1.3 常量与变量的定义
汇编程序的语句中具体的操作数，可以分为常量和变量两种：
表达式：由常数、寄存器、标号、变量加上运算符构成的式子。
常量与数值表达式
变量与地址表达式
常量
数值表达式
变量
地址表达式

## Slide 56: 一、 常量与数值表达式
(1) 常量
  常量：汇编时已有确定数值的量。
  用途：赋值、作立即数、位移量。
常量的分类：
数值常量：二进制、十进制、十六进制、字符
符号常量：有名字的数值常量

## Slide 57: 一、常量与数值表达式
符号常量的定义：
等价伪指令 EQU
等号伪指令 =
使用：定义后直接引用符号名。
注意：
符号常量不分配存贮单元，只建立等价代换关系, 可出现在任何段。
用EQU语句定义的符号常量在该程序中不能再重新赋值，而用“=”定义的符号常量可多次重新赋值，使用时，以最后一次定义的值为准。

## Slide 58: 一、常量与数值表达式
2. 数值表达式
常量与运算符组成的式子。数值表达式在汇编期间进行运算，结果为常量。
算术运算
+、–、*、/、MOD(模除, 取余数)、
SHR(右移)、SHL(左移)。

## Slide 59
逻辑运算
逻辑乘：AND (与) ， 逻辑加：OR (或) ， 按位加：XOR (异或) ，逻辑非：NOT (非)
关系运算
相等：EQ、不等： NE、小于：LT、大于： GT、 小于等于：LE、 大于等于: GE
运算结果：关系不成立，结果为0；关系成立，结果为–1（0FFFFH）。
一、常量与数值表达式

## Slide 60: 二、 变量与地址表达式
1. 变量
数据段或附加数据段中一个数据存贮单元的名字, 是这个存储单元的地址的符号表示。可代表一批存储单元的首址。

## Slide 61: 二、 变量与地址表达式
（1）变量的属性
段属性：定义变量所在段的段首址，当访问该变量时该段首址应在某一段寄存器中，即为CPU当前可访问段;
偏移地址：该变量所占存储单元到所在段的段首址的字节距离;
类型：类型是指存取该变量中的数据所需要的字节数, 变量的类型由定义该变量时所使用的伪指令确定;

## Slide 62: 二、 变量与地址表达式
（2）变量的定义
格式: [变量名] 数据定义伪指令 表达式[，…]
数据定义伪指令：
DB、DW、DD、DQ和DT
表达式：
(a) 数值表达式
(b) ASCII字符串
(c) 地址表达式(DW 地址表达式为变量时，DW内容为变量的EA；DD 地址表达式为变量时，DD的内容为EA+段首址)
(d) ？值不确定
(e) n DUP(表达式)，重复子句
上述(a)～(e)组成的系列，各表达式之间用逗号隔开。

## Slide 63: 二、 变量与地址表达式
（3）例：数据段定义如下：
DATA SEGMENT USE16
A DW M
BUF DB ’AB’，0DH，0AH
CON EQU 500H
B DW 0FFAAH
MARK = 100H
D DD BUF
M DB 2 DUP(1)，2 DUP(2，’B’)
DB ’123’，1
DATA ENDS
请画出数据段中的数据在主存中的存储形式。
在上例中分别执行语句后AL的结果。
MOV AL，BUF
MOV AL，BUF+2
指令 MOV EDX，M 是否正确？

## Slide 64: 二、 变量与地址表达式
0CH
0H
41H
42H
0DH
0AAH
0AH
DATA
0FFH
1
1
2
42H
2
31H
42H
32H
33H
BUF
A
D
1
M
2H
0H
B
0
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
8
9
10
11
20
21

## Slide 65: 二、 变量与地址表达式
注意：
伪指令EQU及“=”不分配存贮单元；
使用直接寻址方式时，变量的类型必须与指令的要求相符；
变量的段必须是当前段。

## Slide 66: 二、 变量与地址表达式
2. 地址表达式：
由变量、标号、常量、寄存器(名加方括号)及一些运算符(数值表达式的运算符和特殊运算符)所组成的有意义的式子。
地址表达式也具有段、EA、类型等三个属性。
简单的地址表达式：直接寻址、间接寻址、变址、基址加变址等。

## Slide 67: 二、 变量与地址表达式
在地址表达式中，除运算符外、还可使用特殊算符。
取偏移地址 OFFSET
取段地址 SEG
取类型 TYPE
类型运算符 PTR
跨段前缀符 “:”
定义类型算符 THIS
属性定义符
属性分离符
特殊算符：

## Slide 68: 二、 变量与地址表达式
（1）属性定义符
类型运算符 PTR
功能：指明变量、标号或地址表达式的类型。
格式：类型 PTR 地址表达式
类型可以是：BYTE、WORD、DWORD、NEAR、FAR

## Slide 69: 二、 变量与地址表达式
例：MOV BYTE PTR [SI+4], 55H
…
TWO DW 055H; 定义一个字
…
MOV AH, BYTE PTR TWO; 只读字节
例：DATA SEGMENT
TWO DW 1234H, 5678H
ONE EQU BYTE PTR TWO
DATA ENDS

## Slide 70: 二、 变量与地址表达式
(2) 属性分离算符
功能：分离出段、EA及类型等属性。分离对象为变量、标号。
格式：属性分离算符 变量或标号；
属性分离算符有：SEG、OFFSET、TYPE。

## Slide 71: 二、 变量与地址表达式
取类型算符 TYPE
功能：取变量、标号的类型。
类型值如右图
例：BUF2 DW ?
…
MOV DX, TYPE BUF2; 类型值(DX)=1
变量类型 | 类型值
字节 | 1
字 | 2
双字 | 4
4字 | 8
十字节 | 10

## Slide 72: 二、 变量与地址表达式
取段地址算符SEG
功能：分离出标号、变量的段首址。
例：MOV AX, SEG BUF
取偏移地址算符 OFFSET
功能：分离出变量、标号的偏移地址。
例：MOV SI, OFFSET BUF

## Slide 73: 二、 变量与地址表达式
(4) 汇编地址计数器
功能：记录正被翻译的语句地址。
格式：$
例:
CON = 5 – 0 = 5，就是BUF字符个数。
DATA SEGMENT
BUF DB ‘12345’
CON EQU $–BUF
A DB ‘B’
DATA ENDS
BUF
当前→
‘1’
‘2’
‘3’
‘4’
‘5’
‘B’

## Slide 74: 练习题
80X86汇编语言程设计：
p44: 2.2, 2.3, 2.4
p94: 3.1, 3.4

## Slide 75
小结
主存和物理地址的形成
  PA = 段首址 * 16 + 偏移地址
寻址方式
常量和变量的定义
  内存示意图

## Slide 76
小结
寻址方法
立即寻址方式
寄存器寻址方式
直接寻址方式
寄存器间接寻址方式
变址寻址方式
基址加变址寻址方式