## Slide 1
5.3.1 x87 FPU程序设计
浮点数据
浮点数据在机内的表示形式、浮点类型变量的定义
x87 FPU的寄存器
数据寄存器、标记寄存器、状态寄存器、
控制寄存器、用于异常处理的寄存器
x87 FPU指令
浮点数处理程序示例

## Slide 2
浮点数据在机内的表示形式
单精度浮点数
float
双精度浮点数
double
高精度浮点数
符号位：0表示正数，1表示负数
指 数：采用“移码”来表示。单精度移 7F
-126D -> 00000001B
127D -> 11111110B

## Slide 3
14.1 浮点数据在机内的表示形式

## Slide 4
14.1 浮点类型变量的定义
f1 real4 1.25 ; float , 4个字节
f2 real8 1.25 ; double, 8个字节
f3 real10 1.25 ; long double, 10个字节
i1 dd 1.25 ; 4个字节的变量
i2 dq 1.25 ; 8个字节的变量
i3 dt 1.25 ; 10个字节的变量
变量f1 和 i1 中的存储结果相同；
变量f2 和 i2 中的存储结果相同；
变量f3 和 i3 中的存储结果相同；
f1、f2、f3 中的存储结果不同。

## Slide 5
x87 FPU的寄存器
x87 FPU 数据寄存器
8个80位的寄存器，存放高精度的浮点数据
名称： r0、r1、……、r7
不能在指令中直接使用这些寄存器
FPU中的8个数据寄存器组织成一个堆栈，按照后进先出的堆栈原则工作
当前栈顶的寄存器编号由FPU中的状态寄存器中的TOP字段指明

## Slide 6
x87 FPU的寄存器
x87 FPU 数据寄存器
设：TOP的初始值为0，
执行 fld f1 和 fld f2
助记符st0 始终是指向栈顶的数据寄存器

## Slide 7
x87 FPU的寄存器
标记寄存器 TAGS
表明各数据寄存器中存放数的情况
00：存有有效的数据
01：数据为 0
10：数据是特殊数据(非数NaN、无穷大或非规格化数)
11：没有数据（空状态）

## Slide 8
x87 FPU的寄存器
状态寄存器 STAT
B=1： FPU忙
TOP：指明了当前栈顶的浮点数据寄存器编号（0~7）
C0~C3：保存浮点运算结果的标志，与SF、ZF、OF、CF等的作用类似
ES=1，至少存在一种错误，即第5~0位中至少有一位置为1；
SF=1：上溢（栈满时再入栈，C1=1）；下溢（栈空再出栈，C1=0）；
PE=1：精度异常，运算结果不能用精确表示成目的操作数的格式；
UE=1：向下溢出异常，结果太小，小于目标操作数允许的最小值；
OE=1：向上溢出异常，结果太大，超过了目标操作数允许的最大值；
ZE=1：除0异常，除数为0；
DE=1：不合规格操作数异常，至少有一个操作数是非规格化的；
IE=1：无效操作异常，非法操作，如对负数开平方等。

## Slide 9
x87 FPU的寄存器
控制寄存器 CTRL
最低6位与状态寄存器的最低6位对应，决定相应的错误是否被屏蔽。
若异常屏蔽位为1，则该异常被屏蔽，
若异常没有被屏蔽，则FPU将调用异常处理程序。
PC： 用于控制浮点计算结果的精度。
00表示单精度，01保留，10表示双精度，11表示扩展精度。
RC：舍入控制位。
00表示四舍五入； 01表示向下舍入，即取地板；
10表示向上舍入，即取天花板；11表示截断舍入；
IC：无穷大控制，对80387以后的FPU，该位必须置1。

## Slide 10
x87 FPU的寄存器
用于异常处理的三个寄存器
最后一条x87 FPU指令指针寄存器
最后一条数据指针寄存器
最后一条x87 FPU指令操作码寄存器

## Slide 11
x87 FPU指令
数据传输指令
算术指令
比较指令
超越函数指令
控制和常数指令

## Slide 12
浮点数处理程序示例
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
float x, y, z;
x = 3.14;
y = 5.701;
z = x + y;
printf("%f\n", z);
return 0;
}

## Slide 13
14.4 浮点数处理程序示例
用VS2019的开发环境，在对C程序进行编译时，生成汇编语言程序。
操作方法：设置“项目属性-> C/C++ ->输出文件->汇编程序输出”，选择“带源代码的程序集(/FAs)”。
生成的代码是XMM中的浮点数处理指令。
在编译时设置使用的指令集
操作方法：设置“项目属性-> C/C++ ->代码生成->启用增强指令集”中选择“无增强指令/arch:IA32”，则会生成使用x87 FPU指令的程序。

## Slide 14
浮点数处理程序示例
在编译时设置使用的指令集

## Slide 15
浮点数处理程序示例
x = 3.14;
fld dword ptr [__real@4048f5c3 (0A57B34h)]
fstp dword ptr [x]
y = 5.701;
fld dword ptr [__real@40b66e98 (0A57B3Ch)]
fstp dword ptr [y]
u = 3.5;
fld dword ptr [__real@40600000 (0A57B38h)]
fstp dword ptr [u]
z = x + y+u;
fld dword ptr [x]
fadd dword ptr [y]
fadd dword ptr [u]
fstp qword ptr [z]

## Slide 16
浮点数处理程序示例
printf("%f\n", z);
sub esp,8
fld qword ptr [z]
fstp qword ptr [esp]
push offset string "%f\n" (0A57B30h)
call _printf (0A51046h)
add esp,0Ch

## Slide 17
浮点数处理程序示例
.686P ; 686P 支持80387数学协处理器指令
; 将处理器选择伪指令换成 .387, .486等均可
.model flat, stdcall
ExitProcess proto stdcall :dword
includelib kernel32.lib
printf proto C :ptr sbyte, :vararg
includelib libcmt.lib
includelib legacy_stdio_definitions.lib
.data
lpFmt db "%f",0ah, 0dh, 0
x real4 3.14
y real4 5.701
z real4 0.0
.stack 200

## Slide 18
浮点数处理程序示例
.code
main proc c
fld x ; 将(x) 压入数据寄存器栈的栈顶st(0)
fadd y ; (st(0))+(y)->st(0)
fst z ; (st(0))->z
sub esp, 8
fstp qword ptr [esp] ; (st(0))转换成4字类型，
; 送到内存堆栈中
invoke printf,offset lpFmt
add esp, 8
invoke ExitProcess, 0
main endp
end