## Slide 1: 第六章 中断和异常

## Slide 2: 主要内容
中断和异常的概念
中断描述符表
中断和异常的响应过程、软中断指令

## Slide 3: 6.1 中断与异常的概念
日常生活当中的“中断”
计算机世界中的“中断”
中断是CPU所具有的能打断当前执行的程序，转而为临时出现的事件服务，事后又能自动按要求恢复执行原来程序的一种功能。

## Slide 4: 6.1 中断与异常的概念
┇
K： …
DK：…
┇
┇
┇
响应随机发生的事件
处理结束，返回断点
处理事件的程序
现行程序
中断处理过程:
Q：与子程序调用有什么差别？
A：事先安排好的 VS 随机发生的

## Slide 5: 6.1 中断与异常的概念
(1) 为什么要引入中断机制？
(2) 有哪些事情会引起中断？ 中断源
(3) CPU为什么能感知中断？ 中断系统
(4) 在何处去找中断处理程序？中断描述符表
中断矢量表
(5) 如何从中断处理程序返回？
(6) 如何使用中断？

## Slide 6: 6.1 中断与异常的概念
外部中断
（中断，随机性）
内部中断
（异常，与CPU的状态和当前执行的指令有关）
不可屏蔽中断NMI:
电源掉电、存储器出错
或者总线奇偶校验错
可屏蔽中断INTR:
开中断状态（STI，IF=1）
关中断状态（CLI，IF=0）
CPU检测：
除法出错、单步中断、
协处理器段超越等。
程序检测：
软中断，包括指令INTO、
INT n 和 BOUND等。
中断源
中断源分类

## Slide 7: 6.1 中断与异常的概念
…
NMI
INTR
键盘
鼠标
除法出错处理
溢出中断处理
单步中断处理
软 中断处理
中断逻辑
不可屏蔽中断请求
中断 控制器8259A
可屏蔽 中断请求
┇
…
CPU
时钟
中断系统：实现中断功能的软、硬件装置。

## Slide 8: 6.1 中断与异常的概念
中断/异常类型 | 优先级
除调试故障以外的异常 异常指令INTO、INT n、INT 3 对当前指令的调试异常 对下条指令的调试异常 NMI INTR | 最高 最低
1、优先级

## Slide 9: 6.1 中断与异常的概念
中断：由外部设备触发、与正在执行的指令无关的 异步事件
异常：与正在执行的指令相关的 同步事件。
一条指令的执行过程中，CPU检测到了某种预先定义条件，产生的一个异常信号，进而调用异常处理程序对该异常进行处理。
Intel 8086/8088 称外中断、内中断
从 80286 开始，称为中断、异常

## Slide 10: 6.1 中断与异常的概念
异常指 CPU内部出现的中断，也称为同步中断。
一条指令的执行过程中，CPU检测到了某种预先定义条件，要终止该指令的执行而产生的一个异常信号，进而调用异常处理程序对该异常进行处理。
在Intel CPU中，异常分为三类：故障（faults）、陷阱（traps）、中止（aborts）。
在异常处理程序执行后，后续操作取决于异常的类型：
重新执行引起异常的指令 —— 故障
执行引起异常指令之下的指令 —— 陷阱
终止程序运行 —— 中止
中断处理程序执行后会返回到被中断处继续执行

## Slide 11: 6.1 中断与异常的概念
用户进程
OS
响应异常/中断
具体的异常或中断处理
返回当前指令
返回下条指令
终止(abort)
事件
当前指令
下条指令
用户进程的正常控制流中插入了一段内核控制路径

## Slide 12: 6.1 中断与异常的概念
异常 —— 故障
故障异常是在引起异常的指令之前或者指令执行期间，在检测到故障或者预先定义的条件不能满足时产生。
常见的故障异常
除法出错（除数为0；除数很小被除数很大，商溢出）
数据访问越界（访问一个不准本程序访问的内存单元）
缺页
故障异常通常可以纠正，处理完异常时，引起故障的指令被重新执行。

## Slide 13: 6.1 中断与异常的概念
异常 —— 陷阱
在执行引起异常的指令之后，把异常情况通知给系统。
对于软中断之类的陷阱异常，实际上就是产生异常信号指令之下的一条语句的地址。
所有软中断，就是在程序中写了中断指令，执行该语句就会去调用中断处理程序，中断处理完后又继续运行下面的程序。
软中断调用与调用一般的子程序非常类似。借助于中断处理这一模式，可以调用操作系统提供的很多服务程序。
另外一种常见的陷阱异常是单步异常，用于防止一步步跟踪程序。

## Slide 14: 6.1 中断与异常的概念
异常 ——中止
中止是在系统出现严重问题时通知系统的一种异常；
引起中止的指令是无法确定的；
产生中止时，正执行的程序不能被恢复执行。系统接收中止信号后，处理程序要重新建立各种系统表格，并可能重新启动操作系统；
中止的例子包括硬件故障和系统表中出现非法值或不一致的值；

## Slide 15: 主要内容
中断和异常的概念
中断描述符表
中断和异常的响应过程、软中断指令

## Slide 16
每一个中断或异常处理程序都有一个入口地址；
将中断和异常处理程序的入口地址等信息称为门(gate)，就像一栋楼房的门代表了该楼房的入口一样；
根据中断和异常处理程序的类别，将与之连接的中断描述符划分为三种门：
任务门（执行中断处理程序时将发生任务转移）
中断门（主要用于处理外部中断）
陷阱门（主要用于处理异常）
CPU根据门提供的信息（由IDT中的门属性字节提供）进行切换，对不同的门，处理过程是有些差异的。
6.2 中断描述符表

## Slide 17
中断号 | 名 称 | 类型 | 相关指令 | DOS下名称
0 | 除法出错 | 异常 | DIV，IDIV | 除法出错
1 | 调试异常 | 异常 | 任何指令 | 单步
2 | 非屏蔽中断 | 中断 | - | 非屏蔽中断
3 | 断点 | 异常 | INT 3 | 断点
4 | 溢出 | 异常 | INTO | 溢出
5 | 边界检查 | 异常 | BOUND | 打印屏幕
6 | 非法操作码 | 异常 | 非法指令编码或操作数 | 保留
7 | 协处理器无效 | 异常 | 浮点指令或WAIT | 保留
6.2 中断描述符表

## Slide 18
中断号 | 名 称 | 类型 | 相关指令 | DOS下名称
8 | 双重故障 | 异常 | 任何指令 | 时钟中断
9 | 协处理器段超越 | 异常 | 访问存储器的浮点指令 | 键盘中断
0DH | 通用保护异常 | 异常 | 任何访问存储器的指令 任何特权指令 | 硬盘（并行口）中断
10H | 协处理器出错 | 异常 | 浮点指令或WAIT | 显示器驱动程序
13H | 保留 |  |  | 软盘驱动程序
14H | 保留 |  |  | 串口驱动程序
6.2 中断描述符表

## Slide 19
中断号 | 名 称 | 类型 | 相关指令 | DOS下名称
14H | 保留 |  |  | 串口驱动程序
16H | 保留 |  |  | 键盘驱动程序
17H | 保留 |  |  | 打印驱动程序
19H | 保留 |  |  | 系统自举程序
1AH | 保留 |  |  | 时钟管理
1CH | 保留 |  |  | 定时处理
20H~2FH | 其它软/硬件中断 |  |  | DOS使用
0~0FFH | 软中断 | 异常 | INT n | 软中断
6.2 中断描述符表

## Slide 20
中断类型码与对应的中断处理程序之间的连接表，存放的是中断处理程序的入口地址（也称为中断矢量或中断向量）。
6.2 中断描述符表

## Slide 21
类型0中断处理程序入口地址
类型1中断处理程序入口地址
类型2中断处理程序入口地址
┇
类型255中断处理程序入口地址
IP
CS
00000H
┇
00004H
003FCH
003FFH
┇
00008H
┇
主存
中断号为1的中断处理程序的代码段
大小为1KB，起始位置固定地从物理地址0开始
实方式下的中断矢量表
6.2 中断描述符表

## Slide 22
保护方式下的中断矢量表
在保护方式下，中断矢量表称作中断描述符表(IDT，Interrupt Descriptor Table)
按照统一的描述符风格定义其中的表项；
每个表项(称作门描述符)存放中断处理程序的入口地址以及类别、权限等信息，占8个字节，共占用2KB的主存空间。
6.2 中断描述符表

## Slide 23
类型0中断处理程序入口信息
类型1中断处理程序入口信息
类型2中断处理程序入口信息
┇
类型255中断处理程序入口信息
偏移值(高16位) 门属性 未用
00000H
┇
00008H
007F8H
007FFH
┇
00010H
┇
┇
主存
段选择符(16位) 偏移值(低16位)
31 15 7 0
IDTR决定IDT的起始PA。
保护方式下的中断描述符表
6.2 中断描述符表

## Slide 24
段描述符
n*8
IDT
LDT或GDT
入口点
(处理代码)
可执行段
基址
偏移
CS
EIP
IDTR
中断门/陷阱门
从中断号到中断处理程序的转换过程
6.2 中断描述符表

## Slide 25: 主要内容
中断和异常的概念
中断描述符表
中断和异常的响应过程、软中断指令

## Slide 26
1. 软中断指令
格式：INT n
功能：
（EFLAGS）→↓（ESP），
0→TF， 中断门还要将0→IF
软中断通过程序中的软中断指令实现，所以又称它为程序自中断。
6.3 软中断指令

## Slide 27
②（CS）扩展成32位→↓（ESP）
从门或TSS描述符中分离出的段选择符→CS
③（EIP）→↓（ESP）
从门或TSS描述符中分离出的偏移值→EIP
6.3 软中断指令
Notes: TSS ：Task State Segment,是一块104字节的内存，用于存储大部分寄存器的值。
TR寄存器存储了TSS的地址，大小和TSS门描述符选择子；

## Slide 28
恢复断点地址
恢复标志寄存器的内容
2. 中断返回指令
格式：IRET
功能：① ↑（ESP）→EIP
② ↑（ESP）取低16位→CS
③ ↑（ESP）→EFLAGS
6.3 软中断指令

## Slide 29
实方式下中断处理程序示例
上机演示
查看 INT 21H 中断处理程序的入口地址
内存的最低端，84H处
数据区 显示 0 ：84 处的内容
跟踪进入 中断处理程序 （Alt+F7）
查看 CS、IP是否为 上一步看到的程序入口地址 查看 堆栈是否存放的INT 21H 之下的断点地址

## Slide 30
实方式下中断处理程序示例
新增一个中断处理程序
修改已有的中断处理程序以扩充其功能

## Slide 31
1．新增一个中断处理程序的步骤
③将新中断处理程序装入内存，将其入口地址送入中断矢量表4*m - 4*m+3的四个字节中。
① 编制中断处理程序。
与子程序的编制方法类似，远过程, IRET。
② 为软中断找到一个空闲的中断号m；
或根据 硬件确定中断号。
实方式下中断处理程序示例

## Slide 32
1．新增一个中断处理程序的步骤
Q: 如何得到新中断处理程序的入口地址?
方法一: SEG 子程序的名称
OFFSET 子程序的名称
方法二: INTP_ADDRESS DD 子程序的名称
方法三: 直接使用CS,当子程序与主程序在
同一个段时
实方式下中断处理程序示例

## Slide 33
1．新增一个中断处理程序的步骤
Q: 如何得到新中断处理程序的入口地址?
Q: 如何将该入口地址写入中断矢量表?
方法1 ：直接写中断矢量表的相关位置；
方法2 ：DOS系统功能调用
实方式下中断处理程序示例

## Slide 34
方法1：直接读中断矢量表的相关位置
MOV AX，0
MOV DS，AX
MOV AX，ds:[0020H] ；访问DS：[08H*4]单元
；即0：0084H单元
MOV BX，ds:[0034]
例：读出 08H 号中断处理程序的入口地址。
实方式下中断处理程序示例
方法2： DOS系统功能调用
MOV AX, 3508H
INT 21H
(ES):(BX) 为 中断 08H 服务程序的入口地址

## Slide 35
实方式下中断处理程序示例
Q: 如何调用新的中断处理程序呢?
1．新增一个中断处理程序的步骤
Q: 如何得到新中断处理程序的入口地址?
Q: 如何将该入口地址写入中断矢量表?

## Slide 36
编制程序段(根据扩充功能的要求，应注意调用原来的中断处理程序)
将新编制的程序段装入内存;
用新编制程序段的入口地址取代中断矢量表中已有中断处理程序的入口地址。
2．修改已有中断处理程序以扩充其功能
Q: 如何调用老的中断处理程序呢？
直接使用 INT *** ，行不行呢？
实方式下中断处理程序示例

## Slide 37
要求：
扩充后的程序 调用原来的中断处理程序
即保留原有程序的功能
不能改原有的中断处理程序
2．修改已有中断处理程序以扩充其功能
新增程序
原有中断
处理程序
IRET
实方式下中断处理程序示例

## Slide 38
2．修改已有中断处理程序以扩充其功能
新增程序
原有中断
处理程序
IRET
新增程序
原有中断
处理程序
IRET
1
2
3
4
实方式下中断处理程序示例

## Slide 39
完成新增功能
中断响应 =》 新中断矢量
PUSHF
CALL DWORD PTR OLD_INT
JMP DWORD PTR OLD_INT
IRET（真正退出中断处理程序）
进入已有中断处理程序，完成原有功能
(最后执行IRET退出中断处理程序)
进入已有中断处理程序，完成原有功能（最后执行IRET返回到新增程序段）
方法1
方法2
两种切换方法
实方式下中断处理程序示例

## Slide 40
例: 编制时钟显示程序.
要求每隔1秒在屏幕的右上角显示时间。
（扩充原中断的功能）
在该程序运行结束后，时间显示仍然继续。
在运行其它程序时，还看得到显示的时间。
实方式下中断处理程序示例

## Slide 41
程序涉及的知识要点分析:
(1)如何知道是否到达1秒？用什么中断合适?
(2)如何取当前时间？
(3)如何在指定位置显示时间？
(4)如何在显示时间后（改变了光标的位置），
不影响其他程序的运行？
(5)如何在退出程序后，仍能显示时间？
实方式下中断处理程序示例

## Slide 42
程序涉及的知识要点分析:
(1)每隔1秒
定时中断，时钟中断
<PC中断大全 BIOS,DOS及第三方调用的程序员参考资料>
<PC中断调用大全>
由8254系统定时器的0通道每秒产生18.2次，该中断用于时钟更新。
实方式下中断处理程序示例

## Slide 43
程序涉及的知识要点分析:
(1)每隔1秒
(2) 在屏幕的右上角显示时间
引入一个变量，记录进入中断处理程序的次数。
当达到18次时，取时间，然后显示时间。
常用BIOS子程序,显示器驱动程序
实方式下中断处理程序示例

## Slide 44
(3) 程序驻留
一个程序所占的主存储空间，在该程序运行结束后，不被回收。
实方式下中断处理程序示例

## Slide 45
┇
操作系统为用户程序分配的程序段前缀（PSP），共100H个字节
用户程序若在中断处理程序前定义了其他段（如数据段、堆栈段等），则在此占用空间
用户编制的中断处理程序占用的空间
用户程序其他部分占用的空间
┇
需要驻留的空间
用户程序占用的空间
中断矢量表
中断矢量
实方式下中断处理程序示例

## Slide 46
总结
中断和异常的概念
中断源、中断描述符表
中断和异常响应的过程
中断和异常处理程序的调用与返回
INT IRET
中断服务程序调用与一般的子程序调用的异同点